附件3

洱源县洱海流域截污治污工程

截污干管（渠、泵站）维护管理考核实施

细则（试行）

2020年1月

目  录

前    言

第一部分    运营考核范围··························1

第二部分    运营维护强制性标准····················2

第三部分    运营维护质量检查评定办法··············6

第四部分    排水设施运营质量标准和检查···········15

第五部分    运营服务费···························17

第六部分    付费·································22

第七部分    考核组织·····························23

前  言

根据《洱源县人民政府办公室关于印发洱源县洱海流域截污治污工程运营规范及考核评价办法的通知》（洱政办发〔2018〕171号），简称《考核办法》），为规范洱源县洱海流域截污治污工程截污干管（渠、泵站）的维护管理考核工作，切实做到公平公正、科学合理，特制定《洱源县洱海流域截污治污工程截污干管（渠、泵站）维护管理考核实施细则（试行）》（简称《实施细则》）。

洱源县（洱海流域）城镇及村落污水收集处理工程截污干管（渠、泵站）维护管理考评结果作为政府购买服务费的支付依据。《考核办法》规定截污干管（渠、泵站）运营维护工作包括截污管线、泵站等设备设施的运营维护以及污泥处置及运输。截污干管（渠、泵站）将由相关部门每季度不定期进行考核。对于截污干管（渠、泵站）运营维护质量检查评定办法详见《考核办法》第十六部分“截污干管（渠、泵站）工程运营维护强制性标准”及附录Ⅰ。

每个运营年度结束后，以上一年度各季度考核评分平均分为年度考核评分。政府方按照运营维护绩效考核年度分结果向运营方支付政府购买服务费：年度分以60分为及格；

年度分≥90分，政府方按政府购买服务费年付费金额上限支付；

年度分≥80分，政府方按政府购买服务费年付费金额上限的90%支付；

年度分≥70分，政府方按政府购买服务费年付费金额上限的80%支付；

年度分≥60分，政府方按政府购买服务费年付费金额上限的70%支付；

年度分小于60分，当年按运营绩效考核支付的政府购买服务费金额为0。

为进一步细化《考核办法》，切实组织实施好污水处理厂站运营考核工作，洱源县洱海流域截污治污工程污水处理厂站运营考核实施细则（试行）由洱源县洱海流域截污治污管理服务中心起草,洱源县住房和城乡建设局、大理州生态环境局洱源分局、洱源县洱海流域城镇及村落污水收集处理工程PPP项目指挥部联合制订。

本标准自2020年1月1日起实施。

洱源县洱海流域截污治污工程

截污干管（渠、泵站）维护管理考核实施细则（试行）

根据《洱源县人民政府办公室关于印发洱源县洱海流域截污治污工程运营规范及考核评价办法的通知》（洱政办发〔2018〕171号，简称《考核办法》），为规范洱源县洱海流域截污治污工程截污干管（渠、泵站）维护管理考核工作，切实做到公平公正、科学合理，特制定《洱源县洱海流域截污治污工程截污干管（渠、泵站）维护管理考核实施细则（试行）》（简称《实施细则》）。

第一部分  维护管理考核范围

根据《洱源县洱海流域截污治污工程运营规范及考核评价办法》，结合洱源县洱海流域截污治污工程运营管理现状，纳入维护管理考核范围的截污干管（渠、泵站）如下：

1.洱源县（洱海流域）城镇及村落污水收集处理工程（一期）PPP项目新建的截污干管（渠、泵站）；

2.洱源县（洱海流域）城镇及村落污水收集处理工程（二期）PPP项目新建的截污干管（渠、泵站）；

3.洱源县（洱海流域）城镇及村落污水收集处理工程提升改造新建的截污干管（渠、泵站）；

4.洱源县政府部门委托运营的城镇及村落污水处理厂配套管网（渠、泵站）；

5.洱源县洱海流域山区村落污水收集处理工程新建的截污干管（渠、泵站）；

6. 其他需纳入运营考核范围内的截污干管（渠、泵站）。

第二部分  运营维护强制性标准

相关政府部门应每季度不定期按照本标准附录I《截污干管（渠、泵站）运营维护质量检查评定办法》的规定对运营企业的运营情况进行一次绩效考核，运营企业应全力配合相关政府部门的评估工作。

相关政府部门进行质量检查评定的，应提前24小时书面通知运营企业派人到场。经通知后，运营企业人员拒不到场的，不影响质量检查评定结果的有效性。

每一运营年度结束后五（5）日内，相关政府部门应将上一年度各季度运营维护绩效考核评分进行汇总，计算运营企业各季度平均得分，该得分为年度分。

相关政府部门按照运营维护绩效考核年度分结果向运营企业支付政府购买服务费。

年度分以60分为及格：年度分≥90分，政府方按政府购买服务费年付费金额上限支付：年度分≥80分，政府方按政府购买服务费年付费金额上限的90%支付；年度分≥70分，政府方按政府购买服务费年付费金额上限的80%支付：年度分≥60分，政府方按政府购买服务费年付费金额上限的70%支付，年度分小于60分，当年按运营绩效考核支付的政府购买服务费金额为O。运营企业连续两个年度评估的总得分小于60分，政府方有权直接终止相关维护协议和PPP项目协议，并按照PPP项目协议的约定支付提前终止补偿金。

一、管理制度及接受监督

运营方应当按照以下要求做好运行管理工作，并接受政府方有关主管部门对项目经营状况、服务质量的监督检查：

（一）建立健全并落实各项运营管理制度，保证项目设施正常运行。

（二）建立健全运行管理台账，并做好原始记录和统计报表。原始记录和统计报表要做到及时、准确、完整、真实。

二、运行与维护手册

在截污干管（渠）开始运营前一个月，运营方应编制《项目设施运行与维护手册》并报送政府方备案，该手册应包括：

（一）日常巡查、设备维护与检修、运营管理等方面的工作程序与标准化工作流程。

（二）紧急情况下运营维护、抢险救灾的操作流程。

三、数据的采集和储存

运营方应对运营和维护项目设施的各项工作进行记录，记录的内容、格式以及存储方式应符合政府方的规定。政府方对此没有规定的，运营方仍应遵循谨慎运营的惯例自行记录并保存相关工作记录。

政府方或其指定的第三方有权对运营方的各项工作记录随时进行抽检，运营方应全力予以配合。

四、协助管理

运营方在运营维护项目设施的过程中，若发现违规排放污水的，运营方应及时将该等情况反馈至政府方并协助政府方排查污染源头。

五、设施普查

运营方应在每个运营年度开始后三十（30）日内制定《年度项目设施普查进度计划》（以下简称“普查计划”）并报政府方备案。第一次普查计划应从开始运营日起三十（30）日内制定。运营方应根据普查计划自付费用每个季度对项目范围内的项目设施情况进行全面调查，重点检查以下问题部位：

（一）雨污混流；

（二）管道错接乱排：

（三）断头管；

（四）倒坡排放；

（五）管道破损；

（六）其他不符合《室外排水设计规范》（GB50014-2006，2014年版）的情况。

六、普查报告

运营方应于每个季度开始的十五（15）日以内将上一季度执行普查计划的情况，汇总成书面报告提交政府方，并于每年的3月1日前将上一年度的普查计划执行报告汇编成年度报告提交政府方。

普查计划季度报告以及年度报告的格式与内容应能使运营方以外的其他方据此判断对问题部位的管道进行大修、改造或者更新的必要性与紧迫程度。

七、普查进度控制

运营方实施普查计划的实际进度落后超过三十（30）日时，运营方应及时向政府方报告，并采取一切必要之措施予以纠正。

若运营方纠正普查计划：报进度的效果并不明显，或者相关进度进一步恶化可能时，政府方可以要求运营方限时进行整改，运营方应在政府方要求的时限范围内完成整改。

八、安全制度

运营方必须建立完善的安全检查与安全责任管理制度，及时处理设施故障和事故，确保各项设施正常运行。

若发生安全（生产）事故，运营方必须按照国家有关安全管理规定向有关部门报告，并采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对用户和社会公众的影响。

九、应急抢修抢险

运营方应建立应急抢修、抢险救灾预案，并建立与之相应的组织、指挥、设备、物资等安全保障体系。

运营方应建立应急抢修队伍，并配备必需的防护用品、车辆器材、通信及抢修、急救设备。

抢修队伍应安排人员进行24小时值守，相关救助电力应向全社会公布。

政府方在协调管辖区域内防汛、排涝以及保障本区域内排水通畅的相关工作时有权自行调派运营方为应急抢修、抢险专门设立的人员与设备，无论该应急抢修抢险任务是否在PPP项口服务范围内，运营方均应积极响应，不得拒绝。动用大规模的人员，工程机械时，需得到相关主管部门的同意。

十、与安全有关的退出机制

因运营及运营维护管理疏忽导致发生较大的安全生产事故，或者造成具有极为恶劣的社会影响的人身、财产损失事件的，政府方有权立即终止本协议和PPP项目协议。

第三部分  运营维护质量检查评定办法

一、评定方式运营维护质量检查评定总得分为所有检查项目评定分值相加之和。若运营维护的项目满分小于100分的，最终评定分值应按百分制换算。

二、设施完好率：设施完好率是评定项目设施运营维护的主要指标，设施完好率是指以评定为优、良的设施量占实际评定设施总量的百分比，即：

设施完好率=  x100%

三、抽样取点:截污干管（渠）每l公里～随机抽查一点，该点应包含检查井、雨水口各一座；泵站逐座检查。进行抽样检查时，应使抽样取点能反映设施的实际情况。

四、检查评定标准：检查评定包括“运营维护质量”和“管理质量”两部分，各部分所包含的项目内容和检查评定分值应符合附表l的规定。

附表1 检查项目评定分值表

| 检查项目 | 评定分值 |
| --- | --- |
| 运营维护质量 （70分） | 管线巡查 | 5分 |
|  | 管渠疏浚 | 12分 |
|  | 管渠维修 | 14分 |
|  | 泵站运营维护 | 35分 |
|  | 污泥运输与处置 | 4分 |
| 管理质量 （30分） | 排水突发事件应急处置 | 10分 |
|  | 安全文明作业 | 10分 |
|  | 档案资料管理 | 5分 |
|  | 社会服务 | 2分 |
|  | 环境保护 | 3分 |

（一）运营维护质量评定（最高70分）

1.管线巡查（共5分）

| 序号 | 检查项目 | 运营维护质量要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡查制度 | 建立健全管线巡查制度 | 0.5 |
| 2 | 巡查人员 | 配有专门的巡查工作人员 | 0.5 |
| 3 | 记录台账 | 巡查见巡查记录详细、完整、真实，内容应包含巡查人员、时间、路线和发现问题的处置情况等 | 1 |
| 4 | 兑现承诺 | 按承诺时限完成遗失、损坏检查井盖等设施的更换、修复。 | 1 |
| 5 | 事故抢修 | 正常情况下，接到报障、报修电话后5分钟内下达抢修指令接到抢修指令后三小时内到达现场，组织调查，开展抢修工作；处理完毕后应及时向报修人或上级部门反馈处理结果。 | 2 |

2.管渠疏浚（共12分）

| 序号 | 检查项目 | 运营维护质量要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道 | 管道畅通，积泥深度不超过管径的1/5 | 1 |
| 2 | 检查井 | 积泥深度不超过： (l)有沉泥槽：管底以下50mm (2)无沉泥槽：主管径的1／5 | 2 |
|  |  | 井内无硬块、杂物等 | 0.5 |
|  |  | 井壁四周清洁，无泥垢 | 0.5 |
| 3 | 雨水口 | 积泥深度不超过： (I)有沉泥槽：管底以下50mm (2)无沉泥槽：管道以上50mm | 2 |
|  |  | 水流畅通，无异物、雨水箅孔眼无堵塞 | 0.5 |
| 4 | 压力管 | 保持畅通，积泥不超过管径的1/5 | 1 |
| 5 | 盖板沟 | 保持畅通 | 1 |
| 6 | 闸（阀）门 | 透气井内无浮渣 | 0.5 |
| 7 | 沟渠 | 积泥深度不超过设计水深的1/5 | 1 |
| 8 |  | 闸（阀）门前、后无积泥 | 0.5 |
| 9 |  | 渠道畅通，水面无漂浮物，积泥深度不超过设计水深的1/5 | 1 |

3.管渠维修（共l4分）

| 序号 | 检查项目 | 运营维护质量要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道 | 无裂缝、变形、腐蚀、错口、脱节、破损、管道孔洞及渗漏 | 1 |
| 2 | 检查井 | 管口无孔洞、流槽无破损 | 0.5 |
|  |  | 井壁无裂缝、渗漏及抹面脱落 | 0.5 |
|  |  | 井盖无埋没、丢失及破损 | 1 |
|  |  | 井框无破损，井框与路面高差应在+15mm至-15mm间 | 1 |
|  |  | 盖框平稳无响动，无缺角 | 0.5 |
|  |  | 盖框间隙不超过8mm，高低差应在+5mm至-10mm之间 | 1 |
|  |  | 雨水口内部无裂缝、渗漏及抹面脱落，井体无倾斜 | 0.5 |
| 3 | 雨水口 | 雨水箅无丢失及破损 | 1 |
|  |  | 井框无破损，井框不得低于路面15mm | 0.5 |
|  |  | 盖框间隙不超过8mm，高差应在Omm至一lOmm间 | 1 |
| 4 | 倒虹管 | 通航河道上设置的倒虹管保护标志字迹清晰，结构完好 无渗漏及冒溢，排气阀、压力井及透气井等附属设施完好有效 | 1 |
| 5 | 压力管 | 墙体无倾斜、裂缝、空洞及渗漏 | 0.5 |
| 6 | 盖板沟 | 盖板无翘动、缺损及断裂，小露筋，接缝紧密 | 0.5 |
|  |  | 无覆盖的盖板沟其相邻盖板之间的高差不大于15mm | 0.5 |
|  |  | 应保持闭合紧密，启闭灵活，吊臂、吊环、螺栓无缺损，启闭装置清洁，无锈蚀 | 0.5 |
| 7 | 闸（阀）门 | 无裂缝、变形、腐蚀、坍塌、破损、孔洞及渗漏 | 1 |
| 8 | 沟渠 | 护栏、里程桩、警告牌等附属设施保持完好 | 0.5 |
|  |  | 功能结构保持完好 | 0.5 |
| 9 | 排放口 |  | 0.5 |

4.泵站运营维护（共35分）

（1）泵站检查项目（共6分）

| 序号 | 检查项目 | 运营维护质量要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵站名称 | 悬挂或张贴明显、完整 | 1 |
| 2 | 泵站围墙、道路、厕所，泵房及其他功能性建筑物 | 做到安全、清洁卫生；出现损毁应及时修复。 | 1 |
| 3 | 泵站值守、运营维护人员 | 必须具备相应从业资格 | 1 |
| 4 | 运营维护记录应含日常运行情况记录、定期维护记录、故障维修记录和巡视巡查记录等 | 记录台账应分别成册，记录应完整清晰，记录不得弄虚作假 | 1 |
| 5 | 噪声、气体排放 | 泵站运行时噪声不得超标扰民；集水池、沉砂池等排放气体应达标 | 1 |
| 6 | 集水池、格栅及闸(阀)门 | 格栅、闸(阀)门前、后不得有大面积漂浮物，积泥不得影响设备正常运行 | 1 |

说明：

①如泵站值守、运营维护人员不具备相应从业资格，“基本检查项目”整节不得分；

②运营维护记录如采用信息化技术，做到利于查询、统计的，可额外加1分。

③单个泵站被评为市（地、州）级或以上级别的环境卫生先进单位等称号的，可额外加1分。

④泵站运行时，噪声、气体排放不达标，经环保等部门查处后、仍不整改的，“基本检查项目” 整节不得分。

⑤本节最高可得7分。

（2）仪器仪表和设备（共29分）

| 序号 | 检查项目 | 运营维护质量要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器仪表 |  | 8 |
| (1) | 校核 | 仪器仪表应按《云南省城镇排水设施运营维护及其安全技术规程》的规定定期校验，校验应有相应记录或证明文件。 | 3 |
| (2) | 完好率 | 完好率应达98%以上，当仪器仪表失灵和损坏时应立即更换。 （完好率是指无故障仪器仪表占全部仪器仪表的比例） | 5 |
| 2 | 水泵机组 | 含备用机组 | 14 |
| (1) | 外观 | 水泵机组外观表面应无灰尘、油垢和锈迹，铭牌应完整。 | 2 |
| (2) | 完好率 | 机组完好率应不低于90% （机组完好率指无故障机组占全部机组的比例） | 6 |
| (3) | 可运行率 | 汛期雨水、合流等具有防汛排涝功能的泵站，可运行率应不低于98%。 （可运行率指无故障机组加上有轻微故障但仍能运行的机组占全部机组的比例） | 6 |
| 3 | 安全生产 | 国家和省市强制性检验设备，每年必须按规定检验合格后，方可使用。 | 6 |
| (1) | 泵站内设置的易燃、易爆、有毒气体监测装置，以及防毒面具 | 检验合格 | 1 |
| (2) | 消防设施器材 | 检验合格 | 1 |
| (3) | 安全阀 | 检验合格 | 1 |
| (4) | 起重设备 | 检验合格 | 1 |
| (5) | 压力容器 | 检验合格 | 1 |
| (6) | 其他设备、设施 | 检验合格 | 1 |
| 4 | 事故发生率 | 不得发生重特大安全生产事故<如发生经安全技术监督或其他相关部门认定的重特大安全生产事故，该泵站全年检查评定为零分 | 1 |

5.污泥运输与处置考核办法（共4分）

| 序号 | 检查项目 | 运营维护质量要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输 | 污泥运输车辆应加盖，并定期清洗，保持整沽在运输过程中污泥不落地沿途无洒落。 | 1 |
| 2 | 安全 | 污泥容器和车辆在街道上停放应设置安全标志夜间应悬挂警示灯疏通作业完毕后，应及时撤离现场。 | 1 |
| 3 | 污泥处置 | 污泥在送处置场前应进行脱水处理脱水程度应满足处置场的相关要求污泥处置不得对水体和环境造成污染。 | 2 |

（二）管理质量评定（最高30分）

1.排水突发事件应急处置（共10分）

| 序号 | 检查项目 | 管理质量要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预案制定 | 根据有关法律、法规、规章、上级人民政府及其他有关部门的应急处置预案以及本地区的实际情况制定，并结合实际需要和情势变化适时修订。 | 2 |
|  |  | 按照规定进行应急演练，演练应从实战角度出发，切实提高应急处置能力。 | 1 |
|  |  | 应急管理人员抢修人员上岗前必须进行相关培训。 | 2 |
| 2 | 应急处置 | 当发生排水突发事件时应立即启动应急处置预案，迅速到达事故现场抢修： | 4 |
|  |  | 可能影响公共安全的应及时告知受影响的单位和公众，同时向行政主管部门报告。 | 1 |

2.安全文明作业（共10分）

| 序号 | 检查项目 | 管理质量要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培训和持证上岗 | 作业人员上岗前必须经过专业安全技术培训、考核，具备下井作业资格，并应掌握急救技能和防护用具、照明、通信设备的使用方法及相关的安全知识，考核合格后持证上岗。 | 2 |
|  |  | 应建立健全作业人员个人培训档案。 | 1 |
| 2 | 安全生产 | 检查井井盖开启之后，必须立即采取安全措施。 | 1 |
|  |  | 作业现场、检查井及管道内严禁吸烟及动用明火，车辆、行人不得进入作业区。 | 1 |
|  |  | 井下作业时，必须进行连续气体检测，且井上监护人员不得少于两人。 | 1 |
|  |  | 进入管道内作业时，井室内应设置专人呼应和监护，临护人员严禁擅离职守。 | 1 |
| 3 | 严格程序 | 在征得交管部门同意中断交通后，应在路段两端设置断绝交通的警示标志：当在交通流量大的地区进行维护作业时，应由专人维护现场交通秩序，协调车辆安全通行。 | 1 |
|  |  | 下井作业经过严格的审批手续，管道维护和检查严格按照现行行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程> CJJ 60的规定操作、执行。 | 1 |
|  |  | 防毒面具应定期校验，下井作业前必须再次校验，合格后方可使用。 | 1 |

3.档案资料管理（共5分）

| 序号 | 检查项目 | 管理质量要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已有设施 | 应建立健全排水管网及设施的档案资料管理制度，配备专职档案资料管理人员。各项管网、设施维护台账健全，记录详细，装订规范。 | 1 |
| 2 | 新建设施 | 新建排水设施应有完整、准确、清晰的竣工技术资料。竣工技术资料应包括工程建设文本、技术设计资料、竣工验收资料。工程竣工后，应对建设单位移交的竣工技术资料按有关规定及时归档。 | 1 |
| 3 | 设施维护更新改造 | 排水管网及设施的维护资料应正确、及时、清晰，排水管网及设施的更新、改造、补缺、配套的资料应及时归档保存，实行计算机管理的维护资料应有备份，对排水设施的突发事故或设施严重损坏情况必须及时做好记录，并应连同分析处理资料一起归档保存。 | 1 |
| 4 | 泵站维护管理记录 | 应建立健全泵站设施的档案资料管理制度。工程档案应包括：工程建设前期（政府相关文件及会议纪要）、竣工验收、更新改造等资料。应编制排水设施量、运行技术经济指标等统计年报。设施的维修资料应准确、齐全，及时归档。突发事故或设施严重损坏情况的资料、处理结果应及时归档。运行资料应准确、规范、及时汇编成册。 | 2 |

说明：运营档案、资料如实行计算机自动化管理，并建立信

息其享平台的，可额外加1分。

4.社会服务（共2分）

| 编号 | 检查项目 | 管理质量要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关协测 | 应积极主动协调相关规划、建设、管理等部门和排水户，促进城镇排水发展。 | 1 |
| 2 | 技术支持服务工作 | 应积极主动为相关规划、建设、管理等部门和排水户提供与城镇排水相关的技术支持服务工作。 | 1 |

5.环境保护（共3分）

| 编号 | 检查项目 | 管理质量要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质监测 | 应主动配合环保等相关管理部门对指定的排水户定期进行排放水质、水量的监测。 | 1 |
| 2 | 环境保护 | 晴天（停雨三天后），溢流井、截流井、格栅井等设施，不能因管道堵塞而造成污水外溢。 | 2 |

第四部分  排水设施运营质量标准和检查

一、排水设施运营质量标准

（一）乙方对已建及新建排水设施进行运营维护的工作内容及质量标准应符合附件三中排水设施适用法律和国家行业规范、标准的每一项规定。

（二）乙方在响应文件排水设施技术方案（附件七）中承诺对于相关设施的维护管理质量标准（以下简称“承诺标准”）高于排水设施适用法律和国家行业规范、标准的，执行承诺标准。

（三）国家或者地方已经颁布实施的和未来不时颁布实施的有关排水设施运营维护管理的法规规章与标准的规定以及承诺标准中若有与现行标准不一致之处时应适用相对较新的标准。

二、甲方的检查及考核

（一）甲方应按照PPP项目合同中相应条款规定的运营质量标准对乙方的运营情况进行考核，养护管理考核采用季度考核和日常考核相结合的方式，鉴于洱源县排水设施及其运营管理现状，考核表（附件八）试行期为正式运营日后第一年，甲乙双方可根据上一年度考核情况、本年度工作重点等因素对考核表（附件八）进行调整；其中现场检查部分由考核组按一定比例现场抽取检查点位。

（二）季度考核及日常考核中对于应进行现场检查的部分，由考核单位人员、被考核单位人员及第三方监督人员（如有）共同进行考核。检查实行实名制，考核结束后各方在考核记录上签名，并将评估的情况记录进本合同附件八中，乙方应全力配合甲方的评估工作。

（三）每一季度结束后，甲方应将该季度所有的日常考核表进行汇总，计算乙方各评分项的日常考核平均得分。该季度考核综合得分为季度考核得分的50%与日常考核平均得分的50%之和，即：4季度考核综合得分=季度考核得分×50%＋日常考核平均得分×50%。

三、排水设施运营维护不达标的违约金

（一）季度考核综合得分以85分为及格分，当该季度平均得分低于85分时，按每低1分处以5000元的处罚。

（二）排水设施运营维护不达标的违约金=5000×（85－当季度平均得分）。

（三）试行期之后，双方应就考核严重不达标分数线的拟定以及相应处罚办法予以协商确定。

第五部分  运营服务费

一、排水管网设施维护费

计算方式为：排水管网长度×排水管网单价成本×（1+i），其中：

1.一期工程排水管网长度为已建排水设施和新建排水设施之和=167.3+443.35=610.65公里；

排水管网单价成本为北京碧水源科技股份有限公司和北京久安建设投资集团有限公司最终响应文件中投报的10264.145元/（公里·年）；

i为北京碧水源科技股份有限公司和北京久安建设投资集团有限公司最终响应文件中投报的合理利润率5.11%。

2.二期工程排水管网长度为改扩建排水设施和新建排水设施之和=463.825公里；

排水管网单价成本为北京碧水源科技股份有限公司和振华集团（昆山）建设工程股份有限公司响应文件最后报价中的18210.00元/（公里·年）；

i为北京碧水源科技股份有限公司和振华集团（昆山）建设工程股份有限公司响应文件最后报价中的合理利润率5.5%。

3.部门委托运营的污水处理厂站配套管网，按照双方约定执行，未约定的由双方协商并约定后执行。

二、服务费用的调整

（一）一期服务费用的调整

合作期内，如中国人民银行公布的5年期及以上贷款基准利率发生调整，则应按照PPP项目相应条款约定的计算公式重新计算当期应付的可用性服务费。如同一年度内发生一次以上的利率调整，则以付费前最后一次利率调整之后的结果为准。

项目验收合格进入运营期后，运营服务费每三（3）年调整一次，调整公式如下：

POj+1’=POj×CPIj×CPIj-1×CPIj-2×10-6

（j=3,6,9……)

POj为中标人在投报文件中报出的第j个运营年度的运营服务费；

POj+1’为调整后第j+1个运营年度适用的运营服务费；

CPIj为由洱源县统计局公布的第j个运营年度洱源县居民消费价格指数；

CPIj-1为由洱源县统计局公布的第j-1个运营年度洱源县居民消费价格指数。

CPIj-2为由洱源县统计局公布的第j-2个运营年度洱源县居民消费价格指数。

当CPIj×CPIj-1×CPIj-2×10-6小于103%时，按100%计算；

当CPIj×CPIj-1×CPIj-2×10-6大于120%时，按120%计算。

（二）二期服务费用的调整

合作期内，如中国人民银行公布的5年期及以上贷款基准利率发生调整，则应按照PPP项目合同中相应条款约定的计算公式重新计算当期应付的可用性服务费。如同一年度内发生一次以上的利率调整，则以付费前最后一次利率调整之后的结果为准。

项目验收合格进入运营期后，运营服务费每三（3）年调整一次，调整公式如下：

POj+1’=POj×CPIj×CPIj-1×CPIj-2×10-6

（j=3,6,9……)

POj为成交供应商在响应文件中报出的第j个运营年度的运营服务费；

POj+1’为调整后第j+1个运营年度适用的运营服务费；

CPIj为由洱源县统计局公布的第j个运营年度洱源县居民消费价格指数；

CPIj-1为由洱源县统计局公布的第j-1个运营年度洱源县居民消费价格指数。

CPIj-2为由洱源县统计局公布的第j-2个运营年度洱源县居民消费价格指数。

当CPIj×CPIj-1×CPIj-2×10-6小于103%时，按100%计算；

当CPIj×CPIj-1×CPIj-2×10-6大于120%时，按120%计算。

三、暂定服务期间运营服务费

（一）不可抗力期间的运营服务费

若发生不可抗力事件致使运营方无法提供污水处理服务，则政府方应在运营方运营受到不可抗力影响的限度内免除运营方的违约金，政府不须支付该期间的运营服务费（但维持项目正常运营的人工成本及维护成本的最低保障除外），运营方的损失和风险通过保险来降低。

（二）暂停服务期间的运营服务费

计划内暂停服务期间，对于暂停服务的部分污水处理设施，政府不支付该部分的运营服务费（但维持项目正常运营的人工成本及维护成本的最低保障除外），其他部分正常运营的污水处理设施，政府仍支付该部分的运营服务费；计划外暂停服务期间，政府方不须支付运营服务费。

（三）计划外暂停违约金

计划外暂停期间，运营方在双方约定的时间内未能恢复污水处理及排水设施服务能力的，运营方须向政府方按天支付两倍运营服务费的违约金，若为第三方不当原因造成的，由运营方再向第三方要求赔偿或通过购买保险降低风险。

四、其它约定事项

（一）在合作期内，运营方负责将项目设施产生的污泥运到政府方指定的污泥集中堆放地。污泥运输费用由运营方负责。

运营方按照本合同要求处理污泥、承担相应费用，并将污泥运输至政府方指定污泥消纳场。运营方承担半径15公里范围内污泥运输费用。运营方不承担污泥处置费用，也不享有污泥处置收益（如果有）。

合作期内，政府方现指定的污泥消纳场地如果发生变化且变化后运输范围的半径超过15公里，从而导致运营方运输污泥费用增加，运营方可向政府方按照本合同中一般补偿事件申请补偿。

（二）违约金

1.甲方在向乙方支付服务费用时，应扣除根据PPP项目合同中相应条款和本合同其他相关约定计算的违约金金额。若服务费用总额不足以抵扣违约金，则甲方有权从履约保函中兑取不足部分。

2.根据PPP项目合同第十三部分规定的不可抗力期间，甲方应免除乙方的违约金。甲方应协调洱源县相关政府部门免除在第十三部分规定的不可抗力期间的相应处罚。

3.具体按照 “截污干管（渠、泵站）工程运营维护强制性标准”执行。

政府购买服务费计算表

| 类别 | 项目 | 编号 | 单位 | 数量 | 计算公式＼备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应付项 | 政府购买服务费 | P | RMB |  | 依据双方协议确定上一运营年度政府服务费年付费金额 |
| 考评成绩 | 第一运营季度考评成绩 | K1 |  |  | 每季度不定期依据附件T进行考评 |
|  | 第二运营季度考评成绩 | K2 |  |  |  |
|  | 第三运营季度考评成绩 | K3 |  |  |  |
|  | 第四运营季度考评成绩 | K4 |  |  |  |
|  | 年考评成绩 | K |  |  | K= (KI+K2+K3+K4) /4 |
| 考评成绩因子 | T | % |  | 年度分以60分为及格； 年度分≥90分，政府方按政府购买服务费年付费金额上限支付； 年度分≥80分，政府方按政府购买服务费年付费金额上限的90%支付； 年度分≥70分，政府方按政府购买服务费年付费金额上限的80%支付； 年度分≥60分，政府方按政府购买服务费年付费金额上限的70%支付； 年度分小于60分，当年按运营绩效考核支付的政府购习服务费金额为0。 |
| 上一运营年度政府购买服务费总额 | S | RMB |  | S=P*T |

第六部分  付费

一、付费进度

服务费每半年支付一次，在每年度6月30日、12月31日后的十五（15）个工作日内完成，最后一次的可用性服务费应在运营方按照PPP项目合同中相应条款规定办理完移交手续且完成缺陷修复工作（如有）后的十五（15）个工作日内支付。

二、付费标准

（一）《考核办法》规定截污干管（泵站）运营维护工作包括截污管线、泵站等设备设施的运营维护以及污泥处置及运输。截污干管（泵站）将由相关部门每季度不定期进行考核。

考核工作由政府方组织，运营方应全力配合政府方的考核评价工作。

对于截污干管（渠、泵站）运营维护质量检查评定办法详见“第十六部分截污干管（渠、泵站）工程运营维护强制性标准”及附录Ⅰ。

每个运营年度结束后，以上一年度各季度考核评分平均分为年度考核评分。政府方按照运营维护绩效考核年度分结果向运营方支付政府购买服务费：

年度分以60分为及格；

年度分≥90分，政府方按政府购买服务费年付费金额上限支付；

年度分≥80分，政府方按政府购买服务费年付费金额上限的90%支付；

年度分≥70分，政府方按政府购买服务费年付费金额上限的80%支付；

年度分≥60分，政府方按政府购买服务费年付费金额上限的70%支付；

年度分小于60分，当年按运营绩效考核支付的政府购买服务费金额为0。

（二）政府方在向运营方支付服务费用时，应扣除根据PPP项目合同中相应条款和本合同其他相关约定计算的违约金金额。若服务费用总额不足以抵扣违约金，则政府方有权从履约保函中兑取不足部分。

（三）根据PPP项目合同第十三部分规定的不可抗力期间，政府方应免除运营方的违约金。政府方应协调洱源县相关政府部门免除在第十三部分规定的不可抗力期间的相应处罚。

三、付费主体

根据PPP项目合作协议，大理州生态环境局洱源分局是PPP项目的付费主体。

第七部分  考核组织

一、考核小组

为加强洱源县洱海流域截污治污体系运营、管理、考核、付费工作的组织领导，成立洱源县洱海流域截污治污体系运营管理领导小组，领导小组下设办公室，办公室负责做好截污治污体系运营管理主体的监督、管理、考核等日常事务。

为规范洱源县洱海流域截污治污工程截污干管（渠、泵站）维护管理的运营考核工作，切实做到公平公正、科学合理，由洱源县洱海流域截污治污体系运营管理领导小组办公室组织相关部门成立考核小组进行考核。

考核小组由洱源县住房和城乡建设局牵头，大理州生态环境局洱源分局、洱源县洱海流域城镇及村落污水收集处理工程PPP项目指挥部等部门配合，由洱源县洱海流域截污治污管理服务中心等部门具体负责考核工作。考核小组每月对截污干管（渠、泵站）维护管理情况进行1次日常检查考核，每季度进行1次季度考核评价，考核评价得分作为政府购买服务费的直接支付依据。

二、管理和技术考核

考核小组成员根据运营单位日常运营管理情况，结合相关部门检查反馈情况，按照截污干管（渠、泵站）维护管理

评定办法每季度对截污干管（渠、泵站）维护管理情况进行1次季度考核评价。

考核小组成员根据截污干管（渠、泵站）维护管理情况、企业行政处罚和违约情况，按照排水设施运营质量标准和检查规定对排水设施运营维护不达标的违约金进行核算。

三、考核报告

考核小组成员根据截污干管（渠、泵站）维护管理考核情况，形成书面的考核报告，考核报告需对具体考核情况进行分析，并核算所需支付的排水管网设施维护费比例和应扣减的违约金。考核报告装订成册并由考核组签章后交大理州生态环境局洱源分局，由大理州生态环境局洱源分局向县政府提出付款申请后及时兑付排水管网设施维护费。