洱环审〔2022〕3号

大理白族自治州生态环境局洱源分局

关于氨水储存与经营项目环境             影响报告表的批复

洱源聚川环保科技有限公司：

你单位报来的由云南佳泽环境科技有限公司进行编制的《氨水储存与经营项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《报告表技术审查意见》等材料，我局收悉。经研究，批复如下：

一、该建设项目（项目代码：2202-532930-04-01-104975）位于云南省大理州洱源县右所镇焦石村，本项目为危险化学品仓储项目，项目性质为改建，改建项目在现有场地及工艺的基础上，拆除液氨稀释、软水制备、尾气洗涤、循环冷却等工艺设施，将工艺改为氨水储存。项目现已安装完成一期4个190m³氨水罐、办公区等配套工程。二期将在原有占地范围内增设4个190m³氨水罐，在氨水储存罐区东侧改建氨水卸车区，并设置2台氨水输送泵；厂区在氨水储罐区西南侧拟建设1座容积   30m³的柴油撬装加油装置，供运输车辆使用，占地面积47.25㎡。本次改建项目不新增用地。项目建成后实现存储1600t氨水的存储规模。本项目总投资1557万元，其中环保投资29万元，占总投资的1.86%。

二、本项目属于改建项目。在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局原则同意《报告表》所述的地点、性质、建设规模、生产工艺和拟采取的环境保护对策措施。

三、项目在建设及运营过程中应重点做好的工作

（一）项目建设必须符合自然资源、应急管理等相关行政主管部门的要求。项目在建设及运营过程中必须采取相应的环境保护措施，以减少对周围环境造成的影响。

（二）加强施工期的环境管理，严格落实施工期各项环保措施。加强洒水降尘、道路清扫、封闭运输等措施减缓施工扬尘影响。施工废水经沉淀处理后回用。选用低噪声施工机械，合理安排施工时间，减少噪声影响。施工期产生的建筑垃圾统一送管理部门指定地点规范处置，生活垃圾统一存放收集后委托环卫部门清运处置。

（三）严格落实水污染防治措施。规范建设雨污分流系统，按照分区防控要求，落实好防渗措施，将污染物的跑、冒、滴、漏降到最低程度。项目运营期厨房废水经隔油池处理后同其他生活污水经化粪池处理后，用作周边农田浇灌；卸装平台喷淋废水经收集池收集后泵至尾气吸收装置，用于尾气洗涤，尾气洗涤回收废水全部回用于储罐，不可外排。

（四）加强废气污染防治，确保各环节产生的大气污染物达标排放。项目运营期氨水装卸区安装喷淋设施，氨水储罐安装尾气吸收装置，以减少氨气的逸散。柴油储存采用密闭装卸方式、地埋式油罐，安装油气回收系统，并严格操作和管理油气回收设施。运营期厂界无组织排放的非甲烷总烃须满足《大气污染物综合排放标准》中表2标准，无组织排放的氨气须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中“新、扩、改建”二级标准。

- 加强噪声污染防治。增强厂区绿化工作，采取隔声、基础减振等措施，确保厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类、4类标准。

（六）加强固体废物综合利用和妥善处置。项目区产生的生活垃圾分类收集后，定期交由当地的环卫部门集中处置。化粪池污泥交由附近村民清掏作为农家肥使用。产生的油罐废渣等危险废物按相关规定进行管理，暂存场所须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）要求建设。

四、加强环境管理，认真落实环境风险防范措施。根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求，编制和完善环境风险应急预案，并加强应急演练。加强对危险化学品储、运过程中的安全管理，防止非正常排放事故发生。

五、该建设项目环境影响报告表经批准后，若发生重大变动，须另行开展环境影响评价并重新报批。环境影响评价报告表自批准之日起满五年，该项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。按照《排污许可管理条例》规定，在启动生产设施或者在实际排污之前办理排污登记。项目建成投入试运行后，及时报告并按规定自行组织开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

七、请县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境执法现场监察和日常监督管理。

2022年5月6日

抄送：洱源县生态环境保护综合行政执法大队

大理白族自治州生态环境局洱源分局    2022年5月6日印发